פתרון בשיטת Block Size

Block Size = 256 – Z

Block Size – גודל הקפיצה בין רשת לרשת הבאה

Z -  יהיה האוקטטה בסאבנט שמשתנה

לדוגמא :

בסאבנט 255.255.255.248

ה Block Size יהיה

256-248 = 8

אזי הקפיצה של הרשתות יהיה כל פעם ב 8

X.X.X.0

X.X.X.8

X.X.X.16

….

X.X.X.248

דוגמא של IP

82.80.231.15 / 255.255.255.248

ה Block Size יהיה 8

הרשת תיהיה : 82.80.231.8

Broadcast יהיה : 82.80.231.15

היות והרשת שמכילה את הכתובת הזו היא הרשת 82.80.231.8 (כפולה של 8 הכי קרובה )

הרשת הבאה תיהיה 82.80.231.16 (כפולה של 8 העוקבת) לכן ה BROADCAST  תיהיה הכתובת האחרונה ברשת 82.80.231.15

המרה מפורמט /X  לפורמט של 255.255.255.255 (פורמט של 4 אוקטטות)

לדוגמא /29 = 255.255.255.248

הפעולה פשוטה , בכתובת איי פי יש בסה"כ 32 ביטים , 29 מציין כמה ילכו לרשת על כן אפשר לדעת כמה ילכו להוסטים .

32-29=3

ב 3 ביטים של הוסטים אפשר לשים או 0 או 1 כלומר 2 אפשרויות על כן מספר האפשרויות האפשרי

עם 3 ביטים הוא 8 .

2^3= 8

אז ... אם יודעים שהקפיצה של הרשתות היא ב 8 כל פעם אזי אפשר לעשות לפי Block Size

ולמצוא את הפורמט המשני

255.255.255.248 = 255.255.255.(256-8)

כשמקבלים /X  קטן יותר מ 24 זה אומר שהשינוי הוא באוקטטה אחרת שהיא לא האחרונה

לדוגמא /23 משמעותו שיש 9 ביטים להוסטים כלומר

2^9 = 512

כלומר 512 הוסטים

תמיד כדאי ללכת לפי מה שאנחנו כבר יודעים

אנחנו יודעים ש 8 ביטים נותנים לנו מ 0 עד 255 ואז יש עוד ביט אחד שיכול להשתנות

כמו בחישוב הקודם

2^1=2

כלומר 2 אפשרויות

על כן מה ההמרה תיהיה

255.255.(256-2).0

ה 0 בסוף בא מתוקף זה שאנחנו יודעים שכל האוקטטה האחרונה (כל ה 8 ביטים שייכים להוסטים )